Lekcja

Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych

- Wymiarowanie jest to przedstawienie rzeczywistych wymiarów przedmiotu na rysunku za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.

- Zasady wymiarowania

- linie wymiarowe należy rysować w odległości nie mniejszej niż 10 mm od krawędzi przedmiotu

- z obu stron linii umieszcza się znaki ograniczenia (czarne groty, kropki)

- liczby wymiarowe zapisuje się około 1mm nad linią wymiarową, w połowie jej długości

- na rysunku podaje się wymiary rzeczywiste, w milimetrach

- przy liczbach wymiarowych nie podaje się  jednostki miary „mm”

- liczby wymiarowe pisane są pismem technicznym

- aby rysunek był czytelny, te same wymiary podaje się tylko raz